## Τροποποιήσεις

| Τροποποίηση | Ημερομηνία | Σχόλια |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-12-10 |  |

Οπτικός, ακουστικός αλλά και εσωτερικός έλεγχος χειρολαβών

Για την σωστή και συνεχόμενη λειτουργία των χειρολαβών (γωνιακές αερότορ, γωνιακές μικρομότορ, μικρομότορ και μοτέρ αέρος) είναι απαραίτητο να γίνεται οπτικός, ακουστικός αλλά και εσωτερικός έλεγχος τρεις (3) φορές τον χρόνο (περίοδος Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαίρι).

Πιο συγκεκριμένα και με βάση τις εργοστασιακές προδιαγραφές ο τακτικός έλεγχος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ PUSH BUTTON

ΕΛΕΓΧΟΙ

- Μέτρηση στροφών και ροπής στρέψης με ειδική συσκευή

- Καθαρισμός σπρέι νερού και αέρα

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας push button & τσοκ με ειδικό εργαλείο

- Λίπανση κινητών μερών χειρολαβής και εξωτερικός καθαρισμός

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ PUSH BUTTON

ΕΛΕΓΧΟΙ

- Μέτρηση στροφών και ροπής στρέψης με ειδική συσκευή

- Καθαρισμός σπρέι νερού και αέρα

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας push button & τσοκ με ειδικό εργαλείο

- Λίπανση κινητών μερών χειρολαβής και εξωτερικός καθαρισμός

ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ  & αέρος

ΕΛΕΓΧΟΣ

- Έλεγχος καρβουνάκια

- Καθαρισμός φλαντζών

- Έλεγχος στροφών

- Εσωτερικός καθαρισμός και λάδωμα

- Χειρολαβή Αερότορ

- Χειρολαβή Χαμηλών Ταχυτήτων

- Μικροκινητήρες micromotor & luftmotor

Χρόνος Παράδοσης : Σε 24 ώρες από την παραλαβή

Λίστα Συχνοτέρων Ανταλλακτικών

Για κάθε επισκευή χειρολαβής αναγράφονται παρακάτω αναλυτικά οι τιμές για το κόστος αντικατάστασης ανταλλακτικού :

Για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων με κλειδί Spare Rotor Ball bearing Cap Seal Spring washer o-ring

Για χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων με push-button Spare Rotor Ball bearing Cap Seal Spring washer o-ring Για χειρολαβές χαμηλών ταχυτήτων Head Gear Head Housing Middle gear Ring Screw Screw Bur locking clip Bur locking slide Για luftmotor Control case Ball bearing

Rotor Blade O-ring, Spring

| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡ. ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ |
| --- |
| ΚΛΙΝΙΚΗ: |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ (ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, LUFTMOTOR) | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΗΜΕΡ. ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΛΑΒΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |

| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ |
| --- |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΥΨΗΛΩΝ Ή ΧΑΜΗΛΩΝ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΗΜΕΡ. ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΛΑΒΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ-ΑΝΑ ΕIΔΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

| ΕΥΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ |
| --- |
|  |  | ΕΥΘΕΙΕΣ | LUFTMOTOR |
|  |  | Α/Α | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | 1 | 1 | SN…… | …….. |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 | SN…… | …….. |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | SN…… | …….. |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 | SN…… | …….. |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | SN…… | …….. |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 | SN…… | …….. |  |  |  |  |
|  | 7 | 7 | SN…… | …….. |  |  |  |  |
|  | 8 | 8 | SN…… | …….. |  |  |  |  |

| ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ |
| --- |
|  |  | ΓΩΝΙΑΚΕΣ |  |
|  | Α/Α | Α/Α | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | 1 | 1 | SN…….. |  | SN……… |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 2 | 2 | ……… |  | SN……… |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 3 | 3 | SN…….. |  | SN……… |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 4 | 4 | ……… |  | SN……… |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 5 | 5 | SN…….. |  | SN……… |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 6 | 6 | ……… |  | SN……… |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 7 | 7 | SN…….. |  | SN……… |  |  | Καινούργιες έδρες |

| ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ |
| --- |
|  | Α/Α | Α/Α | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | 1 | 1 | ………… |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 2 | 2 | ………… |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 3 | 3 | ………… |  |  |  |
|  | 4 | 4 | ………… |  |  |  |
|  | 5 | 5 | ………… |  |  |  |
|  | 6 | 6 | ………… |  |  |  |
|  | 7 | 7 | ………… |  |  |  |
|  | 8 | 8 | ………… |  |  |  |

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ-ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………… |
| --- |
|  | ΚΛΙΝΙΚΗ ……….. |
|  | ΓΩΝΙΑΚΕΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ |
|  | Α/Α | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| ΥΨΗΛΩΝ | 1 | …….. |  |  |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 2 | …….. |  |  |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 3 | …….. |  |  |  |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 4 | …….. |  |  |  |  |  |
|  | 5 | …….. |  |  |  |  |  |
|  | 6 | …….. |  |  |  |  |  |
|  | ΓΩΝΙΑΚΕΣ | LUFTMOTOR |
|  | Α/Α | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| ΧΑΜΗΛΩΝ | 1 | SN……… |  | SN……… | W&H |  | Καινούργιες έδρες |
|  | 2 | ………….. |  | SN……… | W&H |  |  |
|  | 3 | SN ……….. |  | SN……… |  |  |  |

# Text boxes

## Διαδικασία

Συντήρηση  Χειρολαβών